OPWiK – UZ/2605/2015                                                                               Ostrołęka, dnia 07.07.2015r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowo-   kanalizacyjnych w 2015 roku dla OPWiK Sp. z o. o.

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytanie od jednego z potencjalnych Wykonawców:

PAKIET 1

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dostawę zasuw do przyłączy domowych z końcówkami rur PE wykonanych z materiału typu POM (pozycja 22-24 formularza cenowego).

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na zasuwy z końcówkami POM. Zasuwy muszą być podobnej specyfikacji jak zasuwy kielichowe i dodatkowo z końcówkami rur PE100 SDR17 (do zgrzewania). Rury PE zabezpieczone przed zerwaniem.

Pytanie 2.

Czy czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym może być konstrukcji monolitycznej

Odpowiedź 2.

Czyszczak rewizyjny musi być wykonany z żeliwa sferoidalnego z możliwością demontażu pokrywy z zaworem hydrantowym w przypadku konieczności mechanicznego czyszczenia kanalizacji.

Pytanie 3.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem zawór odpowietrzająco-napowietrzający o dużej wydajności, i który to jest zawór w formularzu ofertowym.

Odpowiedź 3.

Pod pojęciem zaworu o dużej wydajności zamawiający rozumie zawór, który dodatkowo pełni funkcję upustową w przypadku uderzeń hydraulicznych. Jest to zawór DN100 wskazany w poz. 111 formularza cenowego (pakiet nr 1).

PAKIET 2

Pytanie 4.

Co zamawiający miał na myśli w stwierdzeniu że rury winne być wykonane z min dwóch warstw czy chodzi o warstwy wewnętrzną i zewnętrzną czy ilość warstw.

Odpowiedź 4.

Przez stwierdzenie, że rury winny być wykonane z min dwóch warstw należy rozumieć ilość warstw.

Pytanie 5.

Mając na uwadze zapis dotyczący możliwości zgrzewania w trzech trybach następnie precyzując dopuszcza dwa system. Czy ma znaczenie w rozumieniu zamawiającego które system kształtki posiadają.

Odpowiedź 5.

Zamawiający wymaga, aby jeden z systemów był automatyczny (bez konieczności używania dodatkowych urządzeń, np. skaner), drugi system może być dowolny.

Pytanie 6.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kształtki elektrooporowe i doczołowe od różnych producentów.

Odpowiedź 6.

Zamawiający wymaga, aby:

- wszystkie kształtki elektrooporowe pochodziły od jednego producenta,

- wszystkie kształtki doczołowe (wtryskowe) pochodziły od jednego producenta.

PAKIET 3

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści rury dn 200 L-2000, dn 160 L-2000, dn 160 L-1000 ze zwykłym kielichem, ponieważ WAVIN w tych długościach nie posiada rur z wydłużonym kielichem.

Odpowiedź 7.

Zamawiający dopuszcza rury dn 200 L-2000, dn 160 L-2000, dn 160 L-1000 ze zwykłym kielichem.

Pytanie 8.

Czy zamawiający dopuści rury dn 160 L-500 klasy SN8 LITA ze zwykłym kielichem produkcji KACZMAREK.

Odpowiedź 8.

Zamawiający dopuszcza rury dn 160 L-500 klasy SN8 LITA ze zwykłym kielichem.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

Dariusz Olkowski