Załącznik Nr 1

…………………………………….

Pieczęć wykonawcy i nr tel./fax

REGON : ……………………………

http:// ………………………………..

e-mail: ………………………………

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W OSTROŁĘCE

OFERTA

Nawiązując do Warunków Zamówienia na :

Dostawa urządzeń do wykrywania wycieków wody z sieci wodociągowej

Wartość netto ........................................ zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) VAT …...................................... zł (słownie: ………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………… złotych) wartość brutto ................................................ zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….............………………… złotych)

1. Oferujemy wykonanie dostaw  objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Zamówienia za cenę :

Pakiet 1 Korelator cyfrowy (8 punktowy) - 1kpl.

Pakiet 2 Bezprzewodowy rejestrator szumu wycieków - 15szt.

Wartość netto (za wykonanie całego zamówienia objętego zamówieniem)....................................................... zł (słownie: ……………………………………………………......................................................................................................złotych) VAT …...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………….........................................................................................złotych) wartość brutto ................................................ zł (słownie: ……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… złotych)

w tym:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bezprzewodowy rejestrator szumu wycieków | 15 szt. |  | kol.3 x kol. 4 |  |  |

2.  Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do dnia ………………..

3.  Na przedmiot zamówienia udzielamy …….. miesięcy gwarancji (minimum 12 miesięcy).

4. Oświadczamy, że:

- 	zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- 	otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- 	akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

- 	nie zgłaszamy zastrzeżeń do projektu umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się ją podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- 	wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………………

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

………………………………….., dnia …………...............

………………………………………..…

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..						                                                  Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 1 – 8 punktowy cyfrowy korelator

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Korelator cyfrowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 punktowego cyfrowego korelatora sygnałów wycieków z sieci wodociągowej (do korelacji krzyżowej) - 1kpl.  Czujniki korelatora do osadzenia na rurociągu (zasuwa, studnia, hydrant). Korelator musi się charakteryzować:

- Urządzenie musi być w pełni cyfrowe min. 24 bity. Przenoszenie szumów z rurociągu do jednostki analizującej bez żadnych strat jakości sygnału. Zawierać 8 w pełni cyfrowych rejestratorów do korelacji krzyżowej.

- Urządzenie musi posiadać cyfrowy zapis (archiwizację) szumu wycieków z możliwością późniejszej analizy i odsłuchania.

- Urządzenie musi wykonywać automatycznie 28 korelacji krzyżowych w jednym pomiarze (natychmiastowa korelacja rejestratorów każdy z każdym, bez konieczności samodzielnego wybierania punktów do korelacji. Wszystkie korelacje wyświetlone na jednym ekranie). Możliwość badania większych obszarów sieci za jednym razem wraz z podaniem miejsc wycieków  i łatwa analiza wyników.

- Cyfrowy zapis szumu wycieku z możliwością jego analizy i odsłuchania. Zapis szumu wycieku do 3 minut

- Możliwość zaprogramowania czasu włączenia oraz długości czasu pomiaru (np. praca w nocy).

- Możliwość zaprogramowania pomiarów w systemie automatycznym.

- Musi posiadać możliwość skutecznego wykonywania pomiarów na tworzywach sztucznych.

- Działanie korelatorów bez udziału fal radiowych.

- Bez kablowa komunikacja z rejestratorami - możliwość zaprogramowania i odczytu wszystkich rejestratorów jednocześnie.

- Wielkość czujnika korelującego musi pozwalać na jego umieszczenie w standardowej skrzynce zasuwowej i zamknięcie jej - wysokość max 110mm.

- Możliwość automatycznej i ręcznej filtracji zakłóceń.

- Możliwość zaprogramowania w terenie bez użycia komputera.

- klasa ochrony przeciw wilgociowej czujników korelujących - IP68, walizka transportowa odporna na wilgoć  i uszkodzenia mechaniczne

- Walizka transportowa służy równocześnie do programowania i odczytu danych z czujników, metoda podłączenia do komputera poprzez interfejs USB

- Zastosowanie korelacji trzypunktowej do pomiaru prędkości dźwięku w nieznanym materiale lub średnicy, z którego jest zbudowana sieć i precyzyjnego wskazania wycieków.

- Automatyczny pomiar prędkości rozchodzenia się dźwięku gdy awaria jest za odcinkiem pomiarowym.

- Działanie w bardzo niskich progach słyszalności sygnału. Możliwość wykonania korelacji, kiedy szum wycieku jest dużo cichszy niż szum tła (szum zakłócający).

- Możliwość wycinania niechcianych szczytów na wyświetlanej funkcji korelacji. Wycinanie wyników korelacji pochodzących z innych miejsc przecieków lub generowanych przez inne źródła niż szukany wyciek.

- Możliwość wykonania powtórnej korelacji na podstawie zapisanych szumów.

- Możliwość odczytu danych z urządzenia programującego bez konieczności stosowania komputera.

- Urządzenia automatycznie zaznacza kolorem najlepszy wynik korelacji.

- Możliwość tworzenia opisów miejsca rozstawienia rejestratorów

- Dołączone oprogramowanie musi pozwolić na wykonanie szkicu sytuacyjnego oraz raportów z przeprowadzonych pomiarów. Możliwość umiejscowienia rejestratorów na mapach satelitarnych lub zaimportowanych podkładach geodezyjnych.

- Wydruki raportów z opisami.

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Instrukcja obsługi dostępna w oprogramowaniu.

- żywotność baterii min. 5 lat

- Wymienna bateria skrzynki z długą żywotnością bez konieczności ładowania.

- Dostarczone oprogramowanie zainstalowane zostanie na sprzęcie komputerowym wskazanym przez Zamawiającego. Oprogramowanie pracujące na systemie Windows. Musi posiadać funkcję m.in. diagram 3D dla odróżnienia poborów wody od wycieków

- Możliwość darmowych uaktualnień oprogramowania.

- Wraz z urządzeniem musi być dostarczona DTR obsługi i konserwacji w języku polskim

Wymagane dokumenty:

Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

- Karty katalogowe w języku polskim

- DTR obsługi w języku polskim

…………………………………..						                                       	                       Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 2 – Bezprzewodowy rejestrator szumu wycieków na sieci wodociągowej

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk bezprzewodowych rejestratorów szumów przeznaczonych do wykrywania wycieków wody z sieci wodociągowej. Rejestratory montuje się na rurociągu (zasuwa, hydrant studnia). Komunikacja bezprezwodowa. Wyniki wycieków uzyskuje się na miejscu za pośrednictwem modułu do komunikacji z funkcjami szczegółowej analizy do przeprowadzenia na oprogramowaniu.

Czujniki akustyczne (rejestratory szumu) muszą się charakteryzować:

- Urządzenia muszą szybko identyfikować wycieki wody z sieci wodociągowej.

- Musi posiadać lokalne łącze IR oraz łącze radiowe

- Czujnik akustyczny musi wykrywać hałas powodowany przez wycieki wody.

- Czujnik musi mieć wbudowany system logiczny aby określić obecność i intensywność hałasu powodowanego przez wyciek

- Ochrona czujników - wodoszczelny wg. IP68

- Próbkowanie dźwięku szumu w odcinku jednosekundowym podczas każdego z trzech okresów w nocy kiedy hałas tła jest najmniejszy.

- Urządzenie musi przeprowadzać analizę statystyczną danych dla każdego z trzech okresów pomiaru.

- Urządzenie musi mierzyć minimalną amplitudę wycieku określoną jako Wartość Krytyczną Hałasu.

- Zasilanie min 5 lat.

Moduł komunikacyjny

- Moduł komunikacyjny musi umożliwiać lokalne programowanie i odczytywanie rejestratora za pośrednictwem portu na podczerwień.

- Dane zbierane przez 12 miesięcy przenoszone do programu w celu analizy

- Potwierdzenie obecności wycieku przez słuchawki pozwalające odsłuchać dźwięk wycieku.

- Dane zbierane przez moduł, przesyłane do oprogramowania PC przez port USB. Dane wyświetlane w formie tabeli i histogramu.

- Rejestratory wyświetlane na mapie satelitarnej.

- Dostarczone oprogramowanie zainstalowane zostanie na sprzęcie komputerowym wskazanym przez Zamawiającego. Oprogramowanie pracujące na systemie Windows.

Wymagane dokumenty:

Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

- Karty katalogowe w języku polskim

- DTR obsługi w języku polskim

Załącznik Nr 4

ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- spełniam(y)   warunki    udziału   w    postępowaniu   o    udzielenie   zamówienia publicznego na zadanie ……………………………………………………………..

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

- posiadam(y)   niezbędną wiedzę   i   doświadczenie  oraz  dysponuję(emy) potencjałem technicznym i    osobami    zdolnymi    do    wykonania    niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o.

………………………………….., dnia …………..……….

………………………………………………………..…

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 5

Wykaz wykonanych dostaw

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07 - 410 Ostrołęka

2.  WYKONAWCA :

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

#### WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE :

w okresie ostatnich trzech latach wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy :

| L.p. | Nazwa dostawy Zakres, wartość | Data wykonania dostawy w okresie trzech lat | Nr strony w ofercie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej dostawy skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z przetargu.

...................................... , dn. ....................................

Podpisano :

................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy